Ausschreibungstext neutral

Edelstahlhandlauf H 40

| Pos. 1 | Edelstahlhandlauf System Duplex aus Edelstahl (V2A, Korn 240) herstellen. Richtfabrikat: H 40 Handlauf vorgerichtet für Einschraubkonsole (KE) Duplex GmbH, Pfarrer-Steinberger-Str. 18, 94431 Pilsting Tel.: 0 99 53/93 05 –0, Fax: 0 99 53/93 05 –38, Internet: www.system-duplex.com - das angebotene Fabrikat muss den DIN-Vorschriften DIN 13411, 18024 und 18025 entsprechen - Material: Edelstahl (Werkstoffnr.: 1.4301) - ( 40 x 2 mm - Handläufe sind bis zu einer Länge von 3000 mm ohne Stoß zu montieren, ab einer Länge von 3000 mm müssen die Stöße an geraden Handlaufelementen so angeordnet sein, dass sie unmittelbar (in einem maximalen Abstand von 100 mm) von einer Konsole gestützt werden - die Stoßverbindungen sind so herzustellen, dass beide Teile mittels einer V2A-Verbindungshülse, die mindestens 40 mm ineinandergreift, sich zentrieren und zusätzlich verklebt und verschraubt werden; - die Stöße sind mit einer 1 mm breiten Fase auszubilden und in den Einheitspreis mit einzukalkulieren Einheitspreis pro lfm _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| --- | --- |

| Pos. 2 | Einschraubkonsole (KE) aus Edelstahl D Die Konsole besteht aus: - einer Grundplatte aus verzinktem Stahl (( 72 mm, Stärke 2 mm), die mit drei Anschraublöchern (Langlöcher) versehen ist - einem Rundstab aus Edelstahl V2A (fein gebürstet, ( 12 mm), der an einem Ende mit einem Gewinde (20 mm lang, zum Eindrehen in den Edelstahlhandlauf) versehen ist, im Winkel von 60°/90° gebogen oder gerade und mit dem anderen Ende mit der Grundplatte (im Winkel von 90°) verschweißt ist - einer aufklipsbaren Abdeckrosette aus Edelstahl V2A fein gebürstet (( 74 mm, tiefgezogen auf 8,5 mm), mit einem Loch (( 12,5 mm) zur Aufnahme des Rundstabes - die Konsolen sind mit einem Achsabstand von ca. 800 mm (nach statischer Begebenheit) zu montieren Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| --- | --- |
| Pos. 3 Pos. 3a | Handlaufendstück 90°als Zulage zu Pos.1, gemäß Zeichnung aus 90°-Bogen herstellen - das Ende des Krümmlings (Achsradius 70 mm) ist verschlossen und leicht abzurunden (Stichmaß ca. 2 mm); der Krümmling ist mit der geraden Handlaufstange verschweißt. Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR Alternativposition Handlaufendstück gerade als Zulage zu Pos. 1 herstellen - das Ende der Handlaufstange ist mit einer Edelstahlkappe verschlossen Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| Pos. 4 | Außen-/ Innenbogen 90° als Zulage zu Pos. 1, gemäß Zeichnung herstellen - die Stoßverbindungen zu den geraden Handläufen sind wie in Pos. 1 beschrieben herzustellen - der Krümmling hat einen Achsradius von 70 mm Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| Pos. 5 | Außen-/ Innenbogen Sonderwinkel (20° - 180°) als Zulage zu Pos. 1 - die Stoßverbindungen zu den geraden Handläufen sind wie in Pos. 1 beschrieben herzustellen - der Krümmling hat einen Achsradius von 70 mm Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |

Technische Änderung vorbehalten! Stand 04/19